| Лот №1: | Приложение № 4 к конкурсной документации по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитальный ремонт централизованного отопления многоквартирного дома № 24 по ул. Советская в пос. Калевала. |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100М | 1,84 |
| 2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100М | 1,84 |
| 3 | ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М | 5,1 |
| 4 | СОЕДИНЕНИЯ НА СГОНЕ СТАЛЬНЫЕ: ПЕРЕХОДЫ, ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | ШТ | 156 |
| 5 | СОЕДИНЕНИЯ НА СГОНЕ СТАЛЬНЫЕ: ПЕРЕХОДЫ, ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | ШТ | 64 |
| 6 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ: ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 10ШТ | 2,4 |
| 7 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ: УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 10ШТ | 1,2 |
| 8 | КРЕСТОВИНА 20ММ Х 16ММ Х 20ММ Х 16ММ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТОВЫХ ТРУБ | ШТ | 60 |
| 9 | КРАН ШАРОВОЙ В-В РАЗМЕРОМ 1" | ШТ | 34 |
| 10 | КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНЫЙ МУФТОВЫЙ С РУЧКОЙ-РЫЧАГОМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ | 32 |
| 11 | КРАН СЛИВНОЙ | ШТ | 26 |
| 12 | КРЕПЕЖ ДЛЯ ТРУБ 16ММ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТОВЫХ ТРУБ | ШТ | 650 |
| 13 | КРЕПЕЖ Д/ТРУБ 20ММ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТОВЫХ ТРУБ | ШТ | 650 |
|  | Тепловой узел |  |  |
| 14 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100М | 0,49 |
| 15 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М | 0,49 |
| 16 | СНЯТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М2 | 0,04 |
| 17 18 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ | 10М 100М2 | 4,3 0,04 |
| 19 | ДЕМОНТАЖ ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ ДО 57 ММ (ДЕМОНТАЖ САНТЕХН. УСТРОЙСТВ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | ШТ | 2 |
| 20 | ДЕМОНТАЖ МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ (ДЕМОНТАЖ САНТЕХН. УСТРОЙСТВ)(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | КОМПЛ | 2 |
| 21 | ДЕМОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ (ДЕМОНТАЖ САНТЕХН. УСТРОЙСТВ)(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | КОМПЛ | 2 |
| 22 | ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ (ДЕМОНТАЖ САНТЕХН. УСТРОЙСТВ)(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | КОМПЛ | 4 |
| 23 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | КОМПЛ | 2 |
| 24 | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | КОМПЛ | 2 |
| 25 | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | КОМПЛ | 4 |
| 26 | УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ ДО 57 ММ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | ШТ | 2 |
| Лот № 2 Капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного дома № 24 по ул. Советская в пос. Калевала. |
|  | Демонтаж |  |  |
| 1 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М | 0,38 |
| 2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М | 0,38 |
| 3 | КРАН ШАРОВЫЙ Ду50 | ШТ | 3 |
| 4 | ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М | 0,57 |
| 5 | ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М | 0,12 |
| 6 | СОЕДИНЕНИЯ НА СГОНЕ СТАЛЬНЫЕ: ПЕРЕХОДЫ, ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | ШТ | 6 |
| 7 | СОЕДИНЕНИЯ НА СГОНЕ СТАЛЬНЫЕ: ПЕРЕХОДЫ, ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | ШТ | 60 |
| 8 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ: ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 10ШТ | 2,4 |
| 9 | КРАН ШАРОВЫЙ Ду20 | ШТ | 20 |
| 10 | КРАН ШАРОВЫЙ Ду25 | ШТ | 7 |
| 11 | КРЕПЕЖ ДЛЯ ТРУБ 32ММ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТОВЫХ ТРУБ | ШТ | 114 |
| 12 | КРЕПЕЖ Д/ТРУБ 20ММ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТОВЫХ ТРУБ | ШТ | 50 |
| 13 | ДЕМОНТАЖ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 100 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80 ММ (ДЕМОНТАЖ САНТЕХН. УСТРОЙСТВ)(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | УЗЕЛ | 1 |
| 14 15 | УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 100 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80 ММ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) ОБВЯЗКИ ВОДОМЕРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ БЕСШОВНЫХ И СВАРНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ, БОЛТАМИ, ГАЙКАМИ, ПРОКЛАДКАМИ И МУФТОВОЙ АРМАТУРОЙ (С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ) ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ | УЗЕЛ КОМПЛ | 1 1 |
| Лот № 3 Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения многоквартирного дома № 24 по ул. Советская в пос. Калевала. |
| 1 | ДЕМОНТАЖ ЩИТОВ НАВЕСНЫХ (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) | ШТ | 2 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ ЩИТКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) | ШТ | 6 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОДНОПОЛЮСНЫХ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100ШТ | 0,06 |
| 4 | ДЕМОНТАЖ РУБИЛЬНИКА (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100ШТ | 0,01 |
| 5 | ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М | 1,83 |
| 6 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100ШТ | 0,06 |
| 7 | ДЕМОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | ШТ | 16 |
| 8 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100ШТ | 0,08 |
|  | МОНТАЖ |  |  |
| 9 | НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА. ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ГЛУБИНА И ШИРИНА ДО 900Х600Х500 ММ (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) | ШТ | 1 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ, СО СТЕКЛОМ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА. ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ГЛУБИНА И ШИРИНА ДО 600Х600Х350 ММ (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ, СО СТЕКЛОМ, УСТРОЙСТВА ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ. СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ УСТРОЙСТВА ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФОТОРЕЛЕ | ШТ ШТ ШТ ШТ ШТ ШТ ШТ ШТ ШТ ШТ | 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 |

| 20 | УСТРОЙСТВА ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) | ШТ | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 100А, АВВ | ШТ | 2 |
| 22 | ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ. СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) | ШТ | 24 |
| 23 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ | ШТ | 24 |
| 24 | УСТРОЙСТВА ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) | ШТ | 216 |
| 25 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 16А, АВВ | ШТ | 144 |
| 26 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 40А, АВВ | ШТ | 24 |
| 27 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 25А, АВВ | ШТ | 48 |
| 28 | ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ. СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) | 100ШТ | 0,16 |
| 29 | СВЕТИЛЬНИК НПО-22-2*100-210 "МОРОЗКО" | ШТ | 14 |
| 30 | СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ VEGA-1*60 | ШТ | 2 |
| 31 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ. КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М ДО 3 КГ (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) | 100М | 0,3 |
| 32 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ 2Х1,5 ММ2 0.66 КВ | М | 30 |
| 33 | СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) | 100М | 1 |
| 34 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ3Х1,5 ММ2 0.66 КВ | М | 100 |
| 35 36 | КОРОБКИ У-994 СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) | ШТ 100М | 10 1 |
| 37 | ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | М | 100 |
| 38 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ. КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М ДО 2 КГ (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) | 100М | 1 |
| 39 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ5*16 ММ2 0.66 КВ | М | 100 |
| 40 | ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) | 100ШТ | 0,12 |
| 41 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ | ШТ | 6 |
| 42 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - ТАЙМЕР 220В, 10А | ШТ | 6 |
| Лот № 4 Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 24 по ул. Советская в пос. Калевала |
| 1 | РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М | 0,72 |
| 2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0,0864 |
| 3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М2 | 5,833 |
| 4 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 8,4579 |
| 5 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М2 | 5,833 |
| 6 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 8,1662 |
| 7 | РАЗБОРКА ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ И БОРОВОВ В ОДИН КАНАЛ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М | 0,1 |
| 8 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 3,11 |
| 9 | НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 60-2-1(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М | 0,1 |
| 10 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 1,989 |
| 11 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М2 | 5,87 |
| 12 | ПРОФНАСТИЛ НС-20 ШИР.1160 ТОЛЩ.0.5 КРАСНЫЙ, ОКСИДНО-КРАСНЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕМ.СИНИЙ, СВ.ЗЕЛЕНЫЙ, СЕРЫЙ, ТЕМНО-СЕРЫЙ, ШОКОЛАД, БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ | М2 | 739,62 |
| 13 | ВЕТРОВАЯ ПЛАНКА 2000ММ | ШТ | 30 |
| 14 15 | КОНЬКОВАЯ ПЛАНКА 2000ММ УСТАНОВКА СНЕГОУПОРА (ПРИМ.)(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | ШТ 100М | 36 0,12 |
| 16 | СНЕГОУПОР L-2000 (МЕТАЛЛОПЛАСТ) | ШТ | 6 |
| 17 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М2 Т | 0,14 0,0714 |
| 18 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР |  |  |
| 19 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М2 | 0,14 |
| 20 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0,196 |
| 21 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М2 | 0,14 |
| 22 | ПРОФНАСТИЛ НС-20 ШИР.1160 ТОЛЩ.0.5 КРАСНЫЙ, ОКСИДНО-КРАСНЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕМ.СИНИЙ, СВ.ЗЕЛЕНЫЙ, СЕРЫЙ, ТЕМНО-СЕРЫЙ, ШОКОЛАД, БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ | М2 | 17,64 |
| 23 | ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «ФАЙРЕКС-200»(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М2 | 5,87 |
| 24 | РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100ОКОН | 0,05 |
| 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,8 М БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ С ЛИСТОВЫМ СТЕКЛОМ И СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОСТВОРНЫЕ ОДРСП 9-9, ПЛОЩАДЬЮ 0,75 М2 (ГОСТ 24700-99) ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ПРИМ.)(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИКОВ НА ЧЕРДАКЕ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ (ПРИМ.)(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) КРОВЛЕ(ПРИМ.)(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА ПЕРЕВОЗКА ДО 11 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА | Т 100М2 КОМПЛ М2 100М2 100П М М2 М2 Т Т | 0,28 0,04 5 4 0,003 0,2 1,6 1,8 22,36 22,36 |

ЧЕРДАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

| 35 | СНЯТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | М3 | 60,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА - ОПУСКАНИЕ МУСОРА ВРУЧНУЮ | т | 30,4 |
| 37 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ – РАЗГРУЗКА | Т | 30,4 |
| 38 | УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ (БЕЗ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ) | 100М2 | 4,05 |
| 39 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | М3 | 60,8 |
| 40 | ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ «ISОVЕR», ТОЛЩИНА 150 ММ | М3 | 60,8 |
| 41 | УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОГО(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М2 | 0,27 |
| 42 | СМЕНА ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА, ТРУБ(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) | 100М | 1,53 |
| 43 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ – ПОГРУЗКА | Т | 30,4 |
| 44 | ПЕРЕВОЗКА ДО 11 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) | Т | 30,4 |

Лот № 5 Капитального ремонта многоквартирного дома № 36 по ул. Ленина в пос. Калевала

| 1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 100М2 | 4,06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 5,887 |
| 3 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ | 100М2 | 4,06 |
| 4 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 5,684 |
| 5 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ | 100М2 | 4,06 |
| 6 | ПРОФНАСТИЛ НС-20 ШИР.1160 ТОЛЩ.0.5 КРАСНЫЙ, ОКСИДНО-КРАСНЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕМ.СИНИЙ, СВ.ЗЕЛЕНЫЙ, СЕРЫЙ, ТЕМНО-СЕРЫЙ, ШОКОЛАД, БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ | М2 | 511,56 |
| 7 | КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА (2000 ММ) МЕТАЛЛОПЛАСТ | Шт | 48 |
| 8 | ВЕТРОВАЯ ПЛАНКА (2000 ММ) МЕТАЛЛОПЛАНКА | Шт | 15 |
| 9 | КОНЬКОВАЯ ПЛАНКА (2000 ММ) МЕТАЛЛОПЛАСТ | Шт | 30 |
| 10 | ГЛАДКИЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | М2 | 30 |
| 11 | СНЕГОУПОР (2000 ММ) МЕТАЛЛОПЛАСТ | Шт | 6 |
| 12 | ОЧИСТКА ПЕРЕКРЫТИЯ ОТ СТАРОГО УТЕПЛИТЕЛЯ | 100т | 0,4 |
| 13 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 40 |
| 14 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | 100м2 | 3,5 |
| 15 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | М3 | 49,8 |
| 16 | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ «ЛАЙТ-БАТТС» RОСКWООL | М3 | 50,796 |
| 17 | УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ НА КРОВЛЕ (ПРИМ | 100п м | 0,36 |
| 18 | ЛЕСТНИЦА КРОВЕЛЬНАЯ, СТЕНОВАЯ | Шт | 18 |
| 19 | КРОНШТЕЙН | Шт | 72 |
| 20 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИКОВ НА ЧЕРДАКЕ | 100п м | 0,075 |
| 21 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | т | 0,15 |
| 22 | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т | Т | 0,15 |
| 23 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ НЕОСТЕКЛЕННЫХ | 100м2 | 0,025 |
| 24 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0,063 |
| 25 | УСТАНОВКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М | 100м2 | 0,025 |
| 26 | БЛОКИ ОКОННЫЕ СЛУХОВЫХ ОКОН | М2 | 2,5 |
| 27 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ | Компл | 3 |
| 28 | ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ОКОН В ДВА ПЕРЕПЛЕТА, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ | 100м2 | 0,025 |
| 29 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ | 100м2 | 0,025 |
| 30 | РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ КАРНИЗА ИЗ СТРОГАННЫХ ДОСОК | 100м2 | 0,132 |
| 31 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0,3155 |
| 32 | ПОДШИВКА КАРНИЗА ДОСКАМИ ОБШИВКИ | 100м2 | 0,132 |
| 33 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ КАРНИЗА | 100м2 | 0,132 |
| 34 | АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА АЭРОЗОЛЬНО-КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ | 100м2 | 4,06 |
| 35 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ – ПОГРУЗКА | Т | 52 |
| 36 | ПЕРЕВОЗКА ДО 11 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА | т | 52 |
| Лот № 6 капитальный ремонт фасада многоквартирного дома № 36 по ул. Ленина в пос. Калевала |
| 1 | РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН | 100м2 | 4,878 |
| 2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 4,5853 |
| 3 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КРЫЛЕЦ С ПЛОЩАДКАМИ И СТУПЕНЯМИ | 100М2 | 0,15 |
| 4 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 3,468 |
| 5 | 'ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | М3 | 24,39 |
| 6 | 'ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ "ВЕНТИ БАТТС" RОСКWООL | М3 | 24,8778 |
| 7 | НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ (С ЕГО УСТРОЙСТВОМ) ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОЛИЭСТЕР» С ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПЛЕНКИ ЮТАФОЛ | 100М2 | 4,878 |
| 8 | ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОТКОСНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТЛИВА ОКОННОГО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | М2 | 63,3 |
| 9 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ | 100М2 | 5,511 |
| 10 | 'РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ | 100М2 | 0,0585 |
| 11 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕННЫХ | 100КОРОБ | 0,03 |
| 12 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0,072 |
| 13 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100М2 | 0,0567 |
| 14 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0,0669 |
| 15 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ | 100М2 | 0,0585 |
| 16 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВХ- 2-Х СТВОРЧАТЫЕ, СТЕКЛОПАКЕТ ДВУХКАМЕРНЫЙ | М2 | 5,85 |
| 17 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0,0567 |
| 18 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ ГЛУХИЕ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛОТНА, ОКЛЕЕННЫХ ТВЕРДЫМИ ДВП ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДУ 21-9, ПЛОЩАДЬ 1,8 М2 | М2 | 5,67 |
| 19 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ | КОМПЛ | 3 |
| 20 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) | 100М2 | 0,1531 |
| 21 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,007 |
| 22 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 | 100М3 | 0,012 |
| 23 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В10 (М150) | М3 | 1,224 |
| 24 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ | М2 | 6 |
| 25 26 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ – ПОГРУЗКА ПЕРЕВОЗКА ДО 11 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩЕМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ | Т Т | 8,2 8,2 |

Лот № 7 Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения многоквартирного дома № 36 по ул. Ленина в пос. Калевала

| 1 | ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ «ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ», ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, НА ТОК ДО 100 А | ШТ | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ СЕРИИ ЯРВ ТИПА ЯРВ-100 НА 100А | ШТ | 1 |
| 3 | ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ | ШТ | 1 |
| 4 | Корпус металлический ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31 | ШТ | 1 |
| 5 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | ШТ | 3 |
| 6 | ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭТАЖНЫЕ НА 4 КВАРТИРЫ ЩРЭ-1 | ШТ | 3 |
| 7 | СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ | ШТ | 13 |
| 8 | Счётчик 1ф ЦЭ 6807П М Р-5 5-60А | ШТ | 13 |
| 9 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А | ШТ | 49 |
| 10 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IЕК» ВА47-29 1Р 10А, ХАРАКТЕРИТИКА С | ШТ | 13 |
| 11 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IЕК» ВА47-29М 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С | ШТ | 24 |
| 12 | УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ «IЕК» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ТОК УТЕЧКИ 30 МА | ШТ | 12 |
| 13 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А | ШТ | 7 |
| 14 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IЕК» ВА47-29 3Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С | ШТ | 1 |
| 15 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IЕК» ВА47-29 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С ШТ | ШТ | 6 |
| 16 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 100М | 0,5 |
| 17 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ | М | 50 |
| 18 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ | 100М | 0,4 |
| 19 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ | М | 40 |
| 20 | 'ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 | 100М | 0,8 |
| 21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА ВВГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ – 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 | 1000М | 0,08 |
| 22 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 | 100М | 0,1 |
| 23 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА ВВГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ – 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 | 1000М | 0,01 |
| 24 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ | 100М | 0,6 |
| 25 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 16Х16 ММ | М | 60 |
| 26 | ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 | 100М | 0,6 |
| 27 | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 | 100М | 0,4 |
| 28 | КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ, ТУ 3521-009-05755714-98, NYМ 3Х1,5 ММ2 | 1000М | 0,1 |
| 29 | 'ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ | 100М | 0,05 |
| 30 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ3, СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 | 1000М | 0,005 |
| 31 | РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА УК-2 | ШТ | 9 |
| 32 | РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У614 | ШТ | 1 |
| 33 | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ДВУХЛАМПОВЫЙ | 100ШТ | 0,09 |
| 34 | СВЕТИЛЬНИК НПО 22Х100 | ШТ | 6 |
| 35 | Светильник РОНДО 100W | ШТ | 3 |
| 36 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ | ШТ | 3 |
| 37 | Таймер ТО47 освещения 16А 230В на DIN-рейку ИЭК | ШТ | 3 |
| 38 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0,06 |
| 39 | РАЗРЯДНИК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ | КОМПЛ(3 ФАЗЫ) | 1 |
| 40 | Разрядник РВО-0,5 | ШТ | 3 |
| 41 | 'DIN-рейка 12 мод | ШТ | 12 |
| 42 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ | 10ШТ | 0,5 |
| 43 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 100М | 1,385 |
| 44 | ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 | 100М | 0,2 |
| 45 | ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ПРОЛОЖЕННЫХ НА СКОБАХ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ | 100М ТРУБ | 0,2 |
| 46 | ДЕМОНТАЖ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | 100М | 1,32 |
| 47 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0,0053 |
| 48 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК | 100ШТ | 0,12 |
| 49 | ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ «ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ», ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, НА ТОК ДО 100 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) | ШТ | 1 |
| 50 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) | ШТ | 6 |
| 51 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) | ШТ | 6 |
| 52 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100МЗ | 0,023 |
| 53 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,023 |

Лот № 8 Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 11 по ул. Красноармейская в пос. Калевала

| 1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 100М2 | 2,665 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 3,8643 |
| 3 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ | 100М2 | 2,665 |
| 4 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 3,731 |
| 5 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ | 100М2 | 2,665 |
| 6 | ПРОФНАСТИЛ НС-20 ШИР.1160 ТОЛЩ.0.5 КРАСНЫЙ, ОКСИДНО-КРАСНЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕМ.СИНИЙ, СВ.ЗЕЛЕНЫЙ, СЕРЫЙ, ТЕМНО-СЕРЫЙ, ШОКОЛАД, БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ | М2 | 335,79 |
| 7 | Карнизная планка (2000 мм) металлопласт | ШТ | 40 |
| 8 | Ветровая планка (2000 мм) металлопласт | ШТ | 22 |
| 9 | Коньковая планка (2000 мм) металлопласт | ШТ | 30 |
| 10 | Гладкий лист оцинкованный с полимерным покрытием | М2 | 30 |
| 11 | Снегоупор (2000 мм) металлопласт | ШТ | 8 |
| 12 | ОЧИСТКА ПЕРЕКРЫТИЯ ОТ СТАРОГО УТЕПЛИТЕЛЯ | 100Т | 0,26 |
| 13 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 26 |
| 14 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | 100М2 | 2,18 |
| 15 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | М3 | 32,7 |
| 16 | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ «ЛАЙТ-БАТТС» RОСКWООL | М3 | 33,354 |
| 17 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИКОВ НА ЧЕРДАКЕ | 100П | 0,046 |
| 18 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ НЕОСТЕКЛЕННЫХ | 100М2 | 0,008 |
| 19 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0,0202 |
| 20 | УСТАНОВКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100М2 | 0,008 |
| 21 | БЛОКИ ОКОННЫЕ СЛУХОВЫХ ОКОН | М2 | 0,8 |
| 22 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ | КОМПЛ | 1 |
| 23 | ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ОКОН В ДВА ПЕРЕПЛЕТА, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ | 100М2 | 0,008 |
| 24 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ | 100М2 | 0,008 |
| 25 | РАЗБОРКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА ИЗ СТРОГАННЫХ ДОСОК | 100М2 | 0,48 |
| 26 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 1,1473 |
| 27 | ПОДШИВКА КАРНИЗА ДОСКАМИ ОБШИВКИ | 100М2 | 0,48 |
| 28 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ КАРНИЗА | 100М2 | 0,132 |
| 29 | АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА АЭРОЗОЛЬНО-КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ | 100М2 | 2,665 |
| 30 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ – ПОГРУЗКА | Т | 35 |
| 31 | ПЕРЕВОЗКА ДО 11 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА | Т | 35 |

Лот № 9 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома № 11 по ул. Красноармейская в пос. Калевала

| 1 | РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН | 100М2 | 3,083 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 2,898 |
| 3 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КРЫЛЕЦ С ПЛОЩАДКАМИ И СТУПЕНЯМИ | 100М2 | 0,15 |
| 4 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 3,468 |
| 5 | ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | М3 | 15 |
| 6 | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ "ВЕНТИ БАТТС" RОСКWООL | М3 | 15,3 |
| 7 | 'НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ (С ЕГО УСТРОЙСТВОМ) ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ПОЛИЭСТЕР» С ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПЛЕНКИ ЮТАФОЛ | 100М2 | 3,083 |
| 8 | ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОТКОСНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТЛИВА ОКОННОГО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | М2 | 25,2 |
| 9 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ | 100М2 | 3,335 |
| 10 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ | 100М2 | 0,0195 |
| 11 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕННЫХ | 100КОРОБОК | 0,04 |
| 12 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0,096 |
| 13 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100М2 | 0,072 |
| 14 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0,0849 |
| 15 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ | 100М2 | 0,0195 |
| 16 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВХ- 2-Х СТВОРЧАТЫЕ, СТЕКЛОПАКЕТ ДВУХКАМЕРНЫЙ | М2 | 1,95 |
| 17 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0,072 |
| 18 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ ГЛУХИЕ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛОТНА, ОКЛЕЕННЫХ ТВЕРДЫМИ ДВП ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДУ 21-9, ПЛОЩАДЬ 1,8 М2 | М2 | 7,2 |
| 19 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ | КОМПЛ | 4 |
| 20 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) | 100М2 | 0,1944 |
| 21 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 | 100М3 | 0,013 |
| 22 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100) | М3 | 1,326 |
| 23 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ – ПОГРУЗКА | Т | 6,5 |
| 24 | ПЕРЕВОЗКА ДО 11 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА | Т | 6,5 |

Лот № 10 Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения многоквартирного дома № 11 по ул. Красноармейская в пос. Калевала

| 1 | ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ «ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ», ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, НА ТОК ДО 100 А | ШТ | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ СЕРИИ ЯРВ ТИПА ЯРВ-100 НА 100А | ШТ | 1 |
| 3 | ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ | ШТ | 1 |
| 4 | Корпус металлический ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31 | ШТ | 1 |
| 5 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | ШТ | 3 |
| 6 | ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭТАЖНЫЕ НА 4 КВАРТИРЫ ЩРЭ-1 | ШТ | 3 |
| 7 | СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ | ШТ | 9 |
| 8 | Счётчик 1ф ЦЭ 6807П М Р-5 5-60А | ШТ | 9 |
| 9 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А | ШТ | 43 |
| 10 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IЕК» ВА47-29 1Р 10А, ХАРАКТЕРИТИКА С | ШТ | 13 |
| 11 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IЕК» ВА47-29М 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С | ШТ | 19 |
| 12 | УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ «IЕК» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ТОК УТЕЧКИ 30 МА | ШТ | 8 |
| 13 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А | ШТ | 7 |
| 14 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IЕК» ВА47-29 3Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С | ШТ | 1 |
| 15 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IЕК» ВА47-29 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С | ШТ | 6 |
| 16 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 100М | 0,5 |
| 17 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ | М | 50 |
| 18 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ | 100М | 0,4 |
| 19 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ | М | 40 |
| 20 | 'ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 | 100М | 0,8 |
| 21 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА ВВГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ – 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 | 1000М | 0,08 |
| 22 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 | 100М | 0,1 |
| 23 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА ВВГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ – 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 | 1000М | 0,01 |
| 24 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ | 100М | 0,6 |
| 25 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 16Х16 ММ | М | 60 |
| 26 | ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 | 100М | 0,6 |
| 27 | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 | 100М | 0,4 |
| 28 | 'КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ, ТУ 3521-009-05755714-98, NYМ 3Х1,5 ММ2 | 1000М | 0,1 |
| 29 | ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ | 100М | 0,05 |
| 30 | 'ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ3, СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 | 1000М | 0,005 |
| 31 | РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА УК-2 | ШТ | 9 |
| 32 | РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У614 | ШТ | 1 |
| 33 | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ДВУХЛАМПОВЫЙ | 100ШТ | 0,09 |
| 34 | СВЕТИЛЬНИК НПО 22Х100 | ШТ | 6 |
| 35 | Светильник РОНДО 100W | ШТ | 3 |
| 36 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ | ШТ | 3 |
| 37 | Таймер ТО47 освещения 16А 230В на DIN-рейку ИЭК | ШТ | 3 |
| 38 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0,06 |
| 39 | РАЗРЯДНИК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ | КОМПЛ(3 ФАЗЫ) | 1 |
| 40 | Разрядник РВО-0,5 | ШТ | 3 |
| 41 | DIN-рейка 12 мод | ШТ | 12 |
| 42 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ | 10ШТ | 0,5 |
| 43 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 100М | 1,385 |
| 44 | ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 | 100М | 0,2 |
| 45 | ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ПРОЛОЖЕННЫХ НА СКОБАХ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ | 100М ТРУБ | 0,2 |
| 46 | ДЕМОНТАЖ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | 100М | 1,22 |
| 47 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0,0049 |
| 48 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК | 100ШТ | 0,12 |
| 49 | ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ «ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ», ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, НА ТОК ДО 100 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) | ШТ | 1 |
| 50 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) | ШТ | 6 |
| 51 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) | ШТ | 6 |
| 52 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,023 |
| 53 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100М3 | 0,023 |